## Slide 1: Atemschutz Einsatzpraxis
Standortweiterbildung
-Mannschaft-
Inhalte der Präsentation beruhen auf den Ausführungen der Reihe Einsatzpraxis „Atemschutz“ von „Cimolino, Aschenbrenner, Lembeck und Südmersen“, erschienen im ecomed-Verlag, ISBN 3-609-68420-8; Die Buchreihe „Einsatzpraxis“ („Atemschutz“ sowie „Einsatz- und Abschnittsleitung“) ist nach Auffassung des Verfassers der Präsentation eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Weiterbildung. Die Präsentation kann aus diesem Grunde nur eine sinnvolle Ergänzung darstellen (www.einsatzpraxis.de).
Aufgestellt durch Klaus Peter Reidt, Leiter Atemschutz , Feuerwehr Herleshausen

## Slide 2: Anmerkung zur Präsentation
Soll dazu beitragen, dass Feuerwehrangehörige unverletzt aus dem Einsatz kommen
Dritte und Sachwerte durch falsche Handlungen von Feuerwehrangehörigen oder durch Organisationsmangel nicht weiter beeinträchtigt werden (Regress)
Soll in einfach und verständlicher Form auf Risiken, Chancen und Möglichkeiten aber auch auf die Notwendigkeit von Maßnahmen hinweisen

## Slide 3: Verantwortung des Atemschutztrupps
Der A-Trupp, v.a. der Trpfhr. trägt ein großes Maß an Verantwortung
ist verpflichtet sich an die Einsatzgrundsätze zu halten
notwendige Abweichungen hierzu kritisch zu hinterfragen
Verwendung der vollständigen Schutzkleidung und Registrierung (A-Überwachung) ist ein Bestandteil der Einsatzgrundsätze
Meldepflicht des vorgehenden Trupps bei Auftreten von Schwierigkeiten
Pflicht zur gewissenhaften Einholung von Informationen (Erkunden)
Einsätze bergen tlw. große Gefahren
es obliegt dem vorgehenden Trupp diese einzuschätzen und den Einsatz ggf. selbst ohne vorherigen Befehl des Vorgesetzten, abzubrechen (beachte: Meldepflicht)
Standortausbildung (Anpassung & Weiterbildung an örtliche Verhältnisse)

## Slide 4: Vorgehensweise des A-Trupps (Schutzkleidung)
Sicheres Vorgehen nur mit „geeigneter“ Schutzkleidung möglich
Korrektes, vollständiges anlegen der Schutzkleidung, vor der Anfahrt
Ausrüsten während oder nach der Anfahrt (Einsatzstress) verzögert Tätigkeiten, welche am Einsatzort unverzüglich vorzunehmen sind
Schutzkleidung in richtiger Reihenfolge anziehen (im Schlaf beherrschen)

## Slide 5: Verhalten auf der Anfahrt
Einsatzfähigkeit gegeben ??
Auf der Fahrt weiteres ausrüsten (abhängig vom Fahrzeugtyp),
Kurzprüfung, Dichtprobe, Erfassung der notwendigen Daten für A-Überwachung
Auf keinem Fall PA aus Geräteraum während der Anfahrt aufsetzen oder Arretierung des PA in der Fahrzeughaltung vor dem endgültigen Stillstand lösen !!
Funkgeräte, Lampen überprüfen, Einsatzkanal abfragen, Helmsprechgarnitur !?!

## Slide 6: Verhalten unter Sicht
Mögliche Schadstoffe auch bei guter Sicht (vgl. vfdb RL 10/03)
Trotz guter Sicht sicheren Rückzugsweg einplanen (vgl. Unfall in Köln)
Welche Rückzugswege gibt es ?
z.B. Anleiterbereitschaft incl.Sicherungsschlauchleitung (ausreichend Reserve!!)
Merke: Angriffsweg ist nicht immer Rückzugsweg !
Sicherungsmaßnahmen bei Einsätzen ohne Sicht gelten auch bei guter Sicht

## Slide 7: Verhalten ohne Sicht bzw. Fortbewegung im Innenangriff
Bei Einsätzen unter A-Geräten Beeinträchtigung der Sicht durch Brandfolgeprodukten (Rauch, Nebel)
Stärke der Sichtbehinderung variiert sehr oft mit dem Abstand zum Boden
Schwergase verursachen „Nebel“ am Boden
Zumeist keine Wärmebildkamera in den Feuerwehren (vgl. Worcesterunfall)

## Slide 8: Atemschutzgeräteträger im „Übungseinsatz“ bei Null Sicht. Bilder von Feuerwehr Herleshausen, Kam. Harseim & Reidt

## Slide 11: Verhalten bei Feuer und Wärme
Räume die mit Sicherheit nur durch Rauch beaufschlagt sind:
A-Gerät schützt im ausreichenden Maße gegen Rauch und Schadstoffe
Räume mit Rauch, zusätzlich Feuer und Hitze (Ereignis) = risikoreicher
Ereignis kann nicht schnell und erfolgreich bekämpft werden?
Gefahr der Ausbreitung, Rückzug, ggf. 2. Rettungsweg, (Anleiterbereitschaft)
Merke:
ohne ausreichende und geeignete Schutzkleidung niemals einen Raum betreten (Flash Over) der unter Brandverdacht steht
Ersthelfer (z.B. Bewohner, Polizisten) werden häufig dadurch verletzt
Feuerwehr hat derartiges falsches Heldentum zu unterbinden
Feuer und Hitze im oberen Bereich am stärksten, extrem hohe Temperaturen können auch lähmend wirken
Bei zu hohen Temperaturen Raum kriechend verlassen, Einsatzauftrag gefährdet

## Slide 12: Anleiterbereitschaft

## Slide 13: Auftreten von Hindernissen
<footer>
<date/time>
Atemschutzeinsatz meist unter „Null-Sicht“
Hindernisse sind nicht nur bewegliche Teile, sondern auch Teile des Gebäudes (Treppen, Deckendurchbrüche, Absturzgefahr !!)
Hindernisse können nur getastet werden
Vor dem Betreten der Einsatzstelle: erkunden, erkunden, erkunden...
Durch möglichst genaue Befragung ein Bild von der zu erkundenden Einsatzstelle machen (Skizze)
Abtasten der Gegenstände, dadurch den Gegenstand eine „sinnbildliche Gestalt“ geben
Ertastete Hindernisse mit den Erkundungen vor dem Atemschutzeinsatz abgleichen
Richtige Gangart wählen

## Slide 14: Durchsuchungsverfahren
Je nach vorliegender und von außen erkennbarer Situation muss durch die zuständige Führungskraft eine grundsätzliche Suchtaktik geplant werden.
Je nach nach Raumbeschaffenheit kann es erforderlich sein, dass der Atemschutztrupp bestimmte Einzelverfahren anwendet.

## Slide 15: Strahlrohrführung
Grundsätzlich dient der Schlauch als Sicherung für den Atemschutzeinsatz.
Dieser kennzeichnet den Rückzugsweg (Angriffsweg)
Bekämpfung des Brandes verringert die Gefahr durch Hitze und Brandfolgeprodukte (Rauch, Nebel)

## Slide 16: Taktische Strahlrohrführung
Strahlrohr bildet einen Schutz zwischen Trupp und dem Feuer
Hohlstrahlrohre ermöglichen Sprühstrahl nahe 180 Grad (Hitzeschutz)
Geschickte Ausnutzung der Luftströmungsverhältnisse im Strahlkegel ermöglichen ein Einfangen der Flamme

## Slide 17: Taktische Strahlrohrführung mit mehreren Strahlrohren (2 Trupps)
Bei Abschirmung sehr großer Wärmestrahlung für die eigene Sicherheit bzw. für den Einsatzerfolg
Merke:
Trupps aufeinander abstimmen
Ein gemeinsamer Truppführer
Ein zusätzliches unter Druck stehendes Sicherungsrohr von einer unabhängigen zweiten Versorgung
Trupps gehen gemeinsam vor und gemeinsam zurück
Atemschutzüberwachung erfasst den gemeinsamen Einsatzauftrag und Einsatzort