## Slide 1: Überdruckbelüftung
Ein neuer Wind bei den Feuerwehren ?? Ausgearbeitet von der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg
Notes: Überdruckbelüftung
Ein neuer Wind bei den Feuerwehren ??
Überdruckbelüftung/Einleitung
Überdruckbelüftung und Hochleistungslüfter, zwei Schlagworte, die man bei den Feuerwehren immer öfter hört. Grund dafür sind nicht allein die Werbekampagnen der Feuerwehrgeräteanbieter und Impor-teure der Geräte. In der Feuerwehrfachliteratur wurde in der jüngsten Vergangenheit verstärkt auf das Thema eingegangen.
In Gesprächen mit den Lehrgangsteilnehmern der LFS wird immer wie-der festgestellt, daß die Technik für die Überdruckbelüftung weit ver-breitet ist. Auch "kleinere" Feuerwehren haben aufgerüstet und einen Überdrucklüfter beschafft. Zwischen den Zeilen ist aber auch zu erken-nen, daß der richtige Umgang mit dem Gerät für Unsicherheit sorgt.
So wird immer wieder berichtet, daß die Lüfter im Einzelbetrieb im In-nern von Gebäuden eingesetzt werden. Ein Standort, der fatale Folgen haben kann. Erinnert sei nur an die Situation beim Kellerbrand in Köln. Auch hier hatte der Lüfter im Foyer des Hochhauses zunächst regelge-recht funktioniert. Später fiel er dann aus, weil dem Motor der Luft-sauerstoff für den Betrieb fehlte.
Das Prinzip und die Technik der Überdruckbelüftung kommt aus den USA. Dort verfügt man in diesem Bereich auch über die größte Er-fahrung. Die richtige Anwendung der Überdruckbelüftung ist keine Hexerei, erfordert aber die Beachtung einiger Grundsätze, die in dieser Ausarbeitung dargelegt werden.
Die textanimierten Folien der Präsentation werden im Idealfalle über ei-nen datenfähigen Videoprojektor präsentiert. Es ist aber auch möglich, die Folien auszudrucken. Zu jeder Folie gehört ein Notizblatt, aus dem die wichtigsten Informationen entnommen werden können. Auch diese Notizblätter können ausgedruckt werden.

## Slide 2: Gefahren bei Bränden
Ausbreitung des Brandes * Wärmestrahlung * Wärmeströmung * Wärmeleitung
Auswirkung der Rauchgase * Toxizität * Sichtbehinderung * Panik
Notes: Gefahren bei Bränden
Die Begleiterscheinungen der Verbrennung, Wärme und Brandrauch, wirken sich nachteilig auf den Feuerwehreinsatz aus.
Brandwärme:
Die Brandwärme führt mit den Ausbreitungsformen Wärmestrahlung, Wärmeleitung, Wärmeströmung insbesondere zu:
* Ausbreitung des Brandes (Gefahr einer Rück-Durchzündung)
* Gefährdung der Personen im Gebäude
* Belastung der Einsatzkräfte (Anstieg der Körpertemperatur)
* Belastung von Bauteilen
* Ausbreitung der Rauchgase insbesondere nach oben
(Wärmeströmung)
Brandrauch:
Der Brandrauch wirkt im Brandfall durch:
* Gefährdung der Personen im Gebäude durch Toxizität
* Angstreaktion von Personen
* Sichtbehinderung für Personen und Einsatzkräfte
* Dauerhafte Schäden an Einrichtungs- und Geräteoberflächen
Die Nachteile, die sich durch die Ausbreitung von Brandwärme und Rauchgasen für betroffene Personen und Einsatzkräfte ergeben, kön-nen durch Lüftungsmaßnahmen gemindert werden.
Mit den Überdruckbelüftungsgeräten steht eine leistungsfähige Technik zur Verfügung, die bei fachgerechter Anwendung eine rasche Entrau-chung von Gebäuden zuläßt

## Slide 3: Grundlagen der Gebäudeentrauchung natürliche Lüftung
Der erwärmte Brandrauch steigt im Gebäude und füllt den Raum von oben nach unten
Notes: Natürliche Lüftung
Bei einem Brand innerhalb eines Gebäudes verläuft die Hauptausbrei-tungsrichtung der Rauchgase in vertikaler Richtung.
Der Brandrauch steigt mit der Wärmeströmung nach oben.
Kann der Brandrauch nicht ins Freie abströmen oder ergeben sich durch die Abkühlung Schichtungen innerhalb des Gebäudes, ist mit ei-ner kompletten Verrauchung des Gebäudes von oben nach unten zu rechnen.
Die Ausbreitung des Rauches kann innerhalb eines Gebäudes kon-struktiv durch Bildung von Rauchabschnitten, zum Beispiel durch den Einbau von Rauchschutztüren verhindert werden. Doch diese Maßnah-men sind wirkungslos, wenn Türen im Brandfalle offen stehen.

## Slide 4: Grundlagen der Gebäudeentrauchung natürliche Lüftung
Öffnungen im oberen Bereich lassen den Brand- rauch ins Freie strömen.
Frischluft strömt von unten nach
Notes: Natürliche Lüftung
Durch Öffnungen im Gebäude, die nach außen führen, kann der Brand-rauch ins Freie abgeleitet werden.
Die einfachste Möglichkeit der Rauchgasabführung ist die Schaffung ei-ner Öffnung im oberen Teil des Gebäudes. Dadurch wird der natürliche "Auftrieb" der erwärmten Rauchgase ausgenutzt, und es erfolgt eine Entrauchung.
Wichtig ist hierbei, daß Luft, vorzugsweise im unteren Bereich des Ge-bäudes, nachströmen kann. Dadurch kann das gesamte Gebäude ent-raucht werden.
Damit eine „natürliche“ Entrauchung stattfinden kann, werden also min-destens zwei Öffnungen benötigt: Eine ZULUFT- und eine ABLUFT-Öffnung.
BEISPIEL:
Entrauchen und Freihalten eines Treppenraumes durch Öffnen von Fenstern

## Slide 5: Grundlagen der Gebäudeentrauchung natürliche Lüftung
Bei entsprechenden Verhältnissen an der Einsatz- stelle kann "Quer- gelüftet" werden
Notes: Natürliche Lüftung/Querlüftung
Eine andere Variante ist die Entrauchung durch "Querlüften".
Unter Ausnutzung der an der Einsatzstelle vorhandenen Gegebenhei-ten, wie vorhandene Öffnungen ins Freie oder die Windverhältnisse, kann eine Entrauchung erfolgen.
Die natürliche Lüftung ist stark von den Randbedingungen an der Brandstelle, wie Temperatur der Brandgase, Beschaffenheit des Gebäudes, Ort der Zuluft- und Abluftöffnungen, Windeinflüsse usw. ab-hängig. So müssen bei ungünstigen Bedingungen Einschränkungen im Bereich der Entrauchungszeit und der über eine bestimmte Zeit erlang-ten Rauchdichte gemacht werden.
BEISPIEL:
Entrauchung einer Ebene durch Öffnen von Fenstern und/oder Türen

## Slide 6: Maschinelle Be-und Entlüftung Gerätetechnik
Die eingesetzten Lüfter unterscheiden sich durch:
- Antriebsart
- Funktions- prinzip
- Luftdurchsatz
Notes: Gerätetechnik
Die Einschränkungen, die sich durch die Gegebenheiten vor Ort bei der natürlichen Lüftung ergeben, können durch den Einsatz einer "maschi-nellen Be- und Entlüftung" mit stationären Anlagen beziehungsweise durch den Einsatz von mobilen Be- und Entlüftungsgeräten ausgegli-chen werden.
Im weiteren Verlauf soll hierbei auf die bei den Feuerwehren vorhande-nen "mobilen" Be-und Entlüftungsgeräte näher eingegangen und die Möglichkeiten bzw. die Notwendigkeiten betrachtet werden, die sich aus der vorhandenen Technik ergeben.
Die zur Verfügung stehenden Geräte unterscheiden sich durch das Funktionsprinzip (erfolgt die Entrauchung durch Erzeugung von Un-terdruck beziehungsweise Überdruck), durch die Leistung (also dem Luftvolumenstrom) und der Antriebsart.
Nachfolgend werden die Geräte im Einzelnen mit Vor- und Nachteilen betrachtet.

## Slide 7: Gerätetechnik
Antriebsart: Elektromotor
Funktionsprinzip: Unterdruck Überdruck
Luftdurchsatz: ca. 10.000 m3/h
Notes: Gerätetechnik, Antrieb: -Elektromotor-
Mit diesen Geräten, die bei den Feuerwehren schon seit Jahren Verwendung finden, kann sowohl Überdruck als auch Unterdruck erzeugt werden. Die be-kannteste Antriebsvariante ist der Drehstromelektromotor. Mittlerweile werden aber auch Verbrennungsmotoren beziehungsweise Wasserturbinen als An-triebseinheit verwendet, die aber selten vorkommen und auf spezielle Anwen-dung zugeschnitten sind.
Bei den Be- und Entlüftungsgeräten wird mit einem Luftdurchsatz von circa 10.000 m3/h im Vergleich zu anderen Lüftern, insbesondere den sogenannten Hochleistungslüftern, ein verhältnismäßig geringer Luftvolumenstrom erreicht. Dies liegt vor allem am geringen Durchmesser des Lüfterpropellers und an den Strömungsverlusten in den Lutten.
Die als Zubehör erhältlichen Lutten ermöglichen eine gezielte Lenkung des Luftstromes in einen oder aus einem Raum.
Mit einem optionalen Vorsatz können diese Aggregate auch als Leicht-schaumgeneratoren genutzt werden.
Ohne Lutten betrieben funktioniert das Gerät nach dem Prinzip des Über-drucklüfters. Allerdings hat der erzeugte Luftkegel einen relativ geringen Durchmesser.
Mittlerweile werden auch Geräte angeboten, die einen Luftdurchsatz von bis zu 30.425 m3/h erreichen. Diese Geräte eignen sich insbesondere für den Ein-satz im Innern eines Gebäudes. Beispielsweise als zweiter Lüfter um einen Raum ohne Öffnungen innerhalb eines Gebäudes zu entrauchen. Siehe auch Folie 21.
VORTEILE:
* Gezielte Führung des Luftstromes und somit der Rauchgase
beziehungsweise der Schadstoffe in den Lutten;
* Möglichkeit, die Austrittstelle der Rauchgase genau zu bestimmen;
* Kombination Be-und Entlüftungsgerät/Leichtschaumgenerator;
* Geringer Geräuschpegel.
NACHTEILE:
* Umgang mit Lutten sehr umständlich;
* Verhältnismäßig geringer Luftvolumenstrom;
* Elektrische Energie notwendig (Aufbau von Stromerzeuger und
Kabelverbindung);
* Im Entlüftungsbetrieb strömen Schadstoffe durch das Aggregat;
* Gerät und Lutten stören im Zugangsbereich.

## Slide 8: Gerätetechnik
Antriebsart: Wasserturbine
Funktionsprinzip: Überdruck
Luftdurchsatz: 23.000 bis 50.000 m3/h
Notes: Gerätetechnik Antrieb: -Wasserturbine-
Diese Aggregate sind reine Druckbelüftungsgeräte. Der Antrieb erfolgt durch eine Wasserturbine. Die Antriebstechnik ermöglicht, die beim Löscheinsatz vorhandene Energie des Wassers zu nutzen.
Mit diesen Geräten kann nur eine Druckbelüftung durchgeführt werden. Der effektive Luftvolumenstrom liegt zwischen 23.000 m3/h und
50.000 m3/h, je nach Lüftergröße.
Einige Modelle sind mit Sprühdüsen ausgerüstet, die das Erzeugen eines Wassernebels ermöglichen.
VORTEILE:
* Beim Brandeinsatz keine zusätzliche Energiequelle notwendig;
* Verhältnismäßig geringer Geräuschpegel;
* Möglichkeit einer Sprühnebelbildung.
NACHTEILE:
* Aufbau einer Schlauchleitung erforderlich;
* An die Nähe eines Fahrzeuges mit Löschwassertank gebunden;
* Im Eingangsbereich Behinderung durch Schlauchleitungen;
* Verhältnismäßig lange Entwicklungszeit;
* Bei Minustemperaturen Gefahr des Einfrierens bei Stillstand.

## Slide 9: Gerätetechnik
Antriebsart: Verbrennungsmotor
Funktionsprinzip: Überdruck
Luftdurchsatz: 12.000 bis 31.000 m3/h
Notes: Gerätetechnik Antrieb: -Verbrennungsmotor-
Diese Überdruckbelüftungsgeräte werden von einem Verbrennungs-motor angetrieben. In der Regel 4-Takt-Motoren. Auch hier kann nur ei-ne Druckbelüftung durchgeführt werden. Der effektive Luftvolumen-strom liegt, je nach Lüftergröße, zwischen 12.000 m3/h und
31.000 m3/h.
VORTEILE:
* Schnell und mit geringem Personalaufwand einzusetzen;
* Keine störenden Kabel oder Schläuche im Eingangsbereich;
* Standort beliebig wählbar.
NACHTEILE:
* Verhältnismäßig großer Geräuschpegel;
* Abgase des Verbrennungsmotors werden ins Gebäude geblasen;
* Der Verbrennungsmotor benötigt Luftsauerstoff.

## Slide 10: Gerätetechnik
Antriebsart: Verbrennungsmotor
Funktionsprinzip: Überdruck
Luftdurchsatz: 11.000 bis 34.000 m3/h
Notes: Gerätetechnik: Antrieb -Verbrennungsmotor-
Diese Belüftungsgeräte werden von einem 4-Takt-Motor angetrieben.
Es kann nur eine Druckbelüftung durchgeführt werden.
Die Besonderheit liegt bei diesem Gerät darin, daß der Luftstrom mit einer Turbine erzeugt wird.
Es entsteht ein schlanker Luftkegel mit hohen Strömungsgeschwindig-keiten (zwischen 125 km/h und 132 km/h). Von diesem wird Umge-bungsluft vor der Zuluftöffnung mitgerissen. Der Luftvolumenstrom durch den Lüfter liegt hier nach Herstellerangaben bei 11.000 m3/h. Der effektive Luftvolumenstrom kann bis zu 34.000 m3/h betragen.
VORTEILE:
* Geringe Außenmaße;
* Schnell und mit geringem Personalaufwand einzusetzen;
* Keine störenden Elektroleitungen oder Schläuche im Eingangs- bereich;
* Standort beliebig wählbar.
NACHTEILE:
* Verhältnismäßig großer Geräuschpegel;
* Abgase des Verbrennungsmotors werden ins Gebäude geblasen;
* Durch große Strömungsgeschwindigkeiten Turbulenzen im
Gebäudeinnern;
* Der Verbrennungsmotor benötigt Luftsauerstoff.

## Slide 11: Maschinelle Entrauchung Mit Unterdruck
Eine Entrauchung mit Unter- druck arbeitet in diesem Beispiel gegen die natür- liche Lüftung
Die verwendeten Lüfter haben einen vergleichs- weise geringen Luftdurchsatz
Es muß elektrische Energie bereit- gestellt werden
Notes: Entrauchen mit Unterdruck
Eine Möglichkeit der maschinellen Belüftung besteht darin, mit einem Be- und Entlüftungsgerät einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen.
Dabei wird das Be-und Entlüftungsgerät im zu entlüftenden Bereich in Stellung gebracht, oder die Verbindung mittels Lutten hergestellt.
Bei dieser Methode müssen einige Nachteile in Kauf genommen wer-den:
* verhältnismäßig geringe Lüftungsleistung der vorhandenen
Geräte; * Lüfter müssen mit Energie versorgt werden; es ist notwendig
Elektrizität zu erzeugen und Elektroleitungen zu verlegen,
* Lüfter und Sauglutten behindern den Zugangsbereich,
* das Bedienpersonal muß im Gefahrenbereich arbeiten,
* der Lüfter arbeitet gegen die "natürliche Lüftung“,
* im Gebläse bilden sich Ablagerungen durch Brandgase.
ACHTUNG:
Auch bei dieser Methode werden grundsätzlich zwei Öffnungen benö-tigt.

## Slide 12: Maschinelle Entrauchung Mit Überdruck
Die Entrauchung mit Überdruck unterstützt die natürliche Lüftung
Lüfter, die heute zum Einsatz kommen, haben einen großen Luftdurchsatz
Notes: Entrauchen mit Überdruck
Mit einem Überdruckbelüftungsgerät wird in einem verrauchten Bereich ein leichter Überdruck erzeugt, der Rauchgase und Schadstoffe durch vorhandene oder zu schaffende Öffnungen ins Freie befördert.
Es sind grundsätzlich zwei Öffnungen, nämlich eine ZULUFTÖFF-NUNG und eine ABLUFTÖFFNUNG, notwendig.
Mit der Wahl der Öffnungsgrößen und des Standorts werden die Effek-tivität der Überdruckbelüftung und der Weg der Rauchgase innerhalb eines Gebäudes wesentlich beeinflußt. So kann beispielsweise bei rich-tiger Wahl der Abluftöffnung die natürliche Lüftung unterstützt werden.
Weitere Vorteile der Überdruckbelüftung:
* Sichtverhältnisse im Gebäude werden rasch verbessert, Bewohner
und Einsatzkräfte können sich besser orientieren,
* Senkung der Temperatur innerhalb des Gebäudes, dies führt zu
einer wesentlichen Entlastung der Trupps im Innenangriff (Senkung
der Umgebungstemperatur) und der Bauteile,
* Senkung der Schadstoff-, insbesondere der CO-Konzentration,
* Einsatzkräfte müssen beim Aufbau des Lüfters nicht im Gefahren-
bereich arbeiten.
* Bei Nachlöscharbeiten geringere Belastung durch Rauchgase,
besseres Auffinden von Glutnestern und schwelenden Stellen.
Nachteile:
* spezielle Kenntnisse und Ausbildung erforderlich
* Brandherd kann bei falscher Taktik angefacht werden

## Slide 13: Überdruckbelüftung Bedeutung der Öffnungen/Lüfterplatzierung
Lüfter so plazieren, daß die Zuluftöffnung ganz abgedeck wird.
Abluftöffnungen in der Nähe der Brandstelle.
Das Flächenverhältnis Zuluft : Abluftöffnung sollte 1 : 1,5 nicht über- schreiten, da ansonsten Effektivitätseinbußen.
Notes: Platzierung des Lüfters:
Damit im Gebäude ein Überdruck entstehen kann, ist der Lüfter so vor der Zuluftöffnung zu positionieren, daß der Luftkegel die Öffnung ganz abdeckt. Am einfachsten kontrolliert man die Umrisse der Öffnung mit der bloßen Hand, ob dort ein Luftzug vorhanden ist. Der Abstand zu ei-ner Eingangstür beträgt erfahrungsgemäß 2 bis 3 Meter. Dies ist von der Größe des eingesetzten Lüfters abhängig.
Öffnungen:
Den Öffnungen kommt bei der Überdruckbelüftung große Bedeutung zu. Nicht nur die Wahl der richtigen Position, sondern auch die Größe haben einen Einfluß auf die Wirksamkeit der Lüftungsmaßnahme.
Zuluftöffnung:
Als Zuluftöffnung eignen sich insbesondere Türen und Fenster im Erd-geschoß eines Gebäudes. Die Größe ist möglichst so zu wählen, daß sie durch den Luftkegel des eingesetzten Lüfters abgedeckt werden kann. Bei größeren Öffnungen kann der Einsatz mehrerer Lüfter neben-einander beziehungsweise hintereinander erfolgen.
Abluftöffnung:
Als Abluftöffnungen eignen sich: Türen, Fenster, Dachluken oder eine Öffnung, die durch die Einsatzkräfte geschaffen wird (öffnen der Dach-haut). Die Abluftöffnung sollte die gleiche Fläche haben wie die Zuluft-öffnung. Eine Abluftöffnung mit der 1,5 fachen Fläche kann akzeptiert werden. Mit zunehmender Größe der Abluftöffnung wird aber das Druckgefälle zwischen Gebäudeinnenraum und Umgebungsatmosphä-re und somit die Effektivität der Überdruckbelüftung nachteilig beein-flußt.
Die Standortwahl und der Zeitpunkt der Herstellung einer Abluftöffnung beeinflussen nachhaltig den Weg der Rauchgase beziehungsweise der Schadstoffe innerhalb des Gebäudes. Die Abluftöffnung muß sich in un-mittelbarer Nähe des Brandherdes befinden, um eine unnötige Ver-schleppung der Rauchgase im Gebäude zu vermeiden und sollte im Idealfall vor Beginn der Druckbelüftung hergestellt werden. Hierbei sind auch versteckte Öffnungen wie Lüftungsschächte und Zwischendek-ken zu berücksichtigen, über die sich Rauchgase ausbreiten können. Bei richtiger Wahl der Abluftöffnung (im oberen Bereich eines Gebäu-des) wird die "natürliche" Lüftung unterstützt.

## Slide 14: Lüfterplatzierung Nebeneinander/Parallel
Sollen breite Zuluftöffnungen mit dem Luftkegel abgedeckt werden so müssen zwei oder mehrere Lüfter "Nebeneinander bzw. Parallel" betrieben werden
Notes: Lüfterplatzierung
Die Abdeckung der Zuluftöffnung durch den Luftkegel des Lüfters ist ein wichtiges Kriterium, damit sich im Innern des zu entrauchenden Objekts ein Überdruck bildet.
Übersteigen die vorhandenen Öffnungen normale Türmaße (1 Meter x 2 Meter) so kann durch den Einsatz weiterer Lüfter eine Überdeckung der Öffnung erreicht werden.
Geht die Öffnung in die Breite, so können zwei oder mehrere Lüfter ne-beneinander beziehungsweise parallel eingesetzt werden.
Stehen keine weiteren Lüfter zur Verfügung, müssen große Öffnungen wie zum Beispiel Tore teilweise geschlossen werden.
Beispiel: Schiebetor zuschieben, Flügel von Fenstern schließen.

## Slide 15: Lüfterplatzierung Reihen/Hintereinander
Um bei hohen Öffnungen eine Abdeckung der Zuluftöffnung zu erreichen, erfolgt der Lüftereinsatz in "Reihe oder Hintereinander"
Notes: Lüfterplazierung
Bei besonders hohen Öffnungen (über 2 Meter) werden die Lüfter in Reihe oder hintereinander betrieben. Hierzu werden die Lüfter in unter-schiedlicher Entfernung zur Öffnung positioniert und der Abstrahlwinkel des Luftkegels wird unterschiedlich gewählt.
Stehen keine weiteren Lüfter zu Verfügung, müssen große Öffnungen, wie zum Beispiel Tore, teilweise geschlossen werden.
Beispiel: Rolltor teilweise zufahren.

## Slide 16: Überdruckbelüftung/Grundtaktik Abschnittsweise Belüftung
Durch die geschlossenen Wohnungstüren wird die Ausbreitung der Rauchgase verhin- dert.
Über die zer- störte Fenster- scheibe strömen die Rauchgase durch die natürliche Lüftung ins Freie.
Notes: Abschnittsweise Belüftung
Der Verlauf des Luftstromes innerhalb der Wohnung wird durch die Position der Zuluft-bzw Abluftöffnung sowie dem Öffnen der Türen be-einflußt.
Im Beispiel sind die Türen in der Wohnung noch geschlossen. Die Aus-breitung der Rauchgase wird somit größtenteils verhindert. Durch die natürliche Lüftung strömen die Rauchgase über das zerstörte Fenster ins Freie.

## Slide 17: Überdruckbelüftung/Grundtaktik Abschnittsweise Belüftung
Der Weg der Rauchgase wird durch das Öffnen der Türen beeinflußt
In der ersten Phase wird hier beim Vor- gehen des A-Trupps der Brandraum belüftet.
Notes: Abschnittsweise Belüftung
Kommt ein Überdrucklüfter zum Einsatz, kann der Verlauf des Luftstro-mes innerhalb der Wohnung durch Öffnen der Türen bestimmt wer-den.Da in diesem Bereich in der Regel ein Trupp unter PA tätig wird, ist es wichtig, daß jeder Feuerwehrangehörige über die Grundlagen und Zusammenhänge der Überdruckbelüftung informiert ist.
Durch gezieltes Öffnen und Schließen der Türen kann die Wohnung "ABSCHNITTSWEISE", Zimmer für Zimmer belüftet werden. Es werden hierzu die jeweilige Zimmertür und ein Fenster geöffnet.

## Slide 18: Überdruckbelüftung/Grundtaktik Abschnittsweise Belüftung
Notes: Abschnittsweise Belüftung
In der Grafik sind die einzelnen Phasen einer abschnittsweisen Belüf-tung dargestellt. Als erster Raum wird beim Vorgehen des
Angriffstrupps der Brandraum belüftet. Nach der Brandbekämpfung kann nun Raum für Raum belüftet werden.
Es werden die jeweilige Zimmertür und das Fenster des zu lüftenden Raumes geöffnet.
Nach erfolgter Entrauchung werden das Fenster und die Tür wieder geschlossen und der nächste Raum wird belüftet bzw. entraucht.

## Slide 19: Überdruckbelüftung/Grundtaktik Anzahl der Abluftöffnungen
Ist die Lüfterkapazität ausreichend, kann durch eine 2. Abluft- öffnung Rauch abgeführt werden
Im Beispiel wird zu- sätzlich der Treppen- raum rauch- frei gehalten
Notes: Anzahl der Abluftöffnungen
Bei ausreichender Lüfterkapazität kann auch eine zweite Öffnung ins Freie geschaffen werden.
Zu beachten ist, daß so wenig Öffnungen wie möglich geschaffen wer-den.
Beachte: Zuluftöffnung und Abluftöffnung müssen gleich groß sein. Bis zum 1,5 -fachen der Fläche kann toleriert werden. Größere Abluftöff-nungen wirken sich nachteilig auf das Druckgefälle aus und mindern die Effektivität der Druckbelüftung.
Im Beispiel werden der Treppenraum und der Brandraum in der Brand-wohnung belüftet.

## Slide 20: Überdruckbelüftung/Grundtaktik Bereichsbelüftung
Räume oder Gebäudeteile die rauchrei sind, können durch den Einsatz eines zusätzlichen Lüfters rauchfrei gehalten werden
Notes: Bereichsbelüftung
In diesem Beispiel wird mit einem zweiten Lüfter ein Bereich der Woh-nung rauchfrei gehalten. Man nennt diese Variante:
„Bereichsbelüftung“.
Durch eine Bereichsbelüftung lassen sich ganze Gebäudeabschnitte rauchfrei halten.

## Slide 21: Überdruckbelüftung/Grundtaktik Räume in einem Gebäude ohne Öffnung ins Freie
Räume innerhalb eines Gebäudes ohne Öffnung ins Freie können durch den Einsatz eines zweiten Lüfters vor dem Raum entraucht werden.
Notes: Räume innerhalb eines Gebäudes ohne Öffnungen
Räume innerhalb eines Gebäudes ohne Öffnungen ins Freie können durch den Einsatz eines zweiten Lüfters entraucht werden. Der erste Lüfter wird vor dem Gebäudezugang positioniert. Der zweite Lüfter wird wie im Beispiel direkt vor oder in der Öffnung, je nach Platzverhältnis-sen, in Stellung gebracht. Beachten Sie, daß hierbei der obere Bereich der Öffnung nicht durch den Luftkegel abgedeckt wird.
Der Rauch innerhalb des geschlossenen Raumes kann so über dem Luftkegel in den Vorraum entweichen und wird vom Luftstrom des er-sten Lüfters ins Freie befördert, siehe auch Folie 22.
Für den Einsatz des zweiten Lüfters eignen sich besonders Lüfter, die mit einem Elektromotor angetrieben werden. In diesem Falle entfällt die zusätzliche Belastung des Innenraumes durch die Abgase des zweiten Lüfters.
Im Bereich der mit Elektromotor betriebenen Lüfter stehen heute neben den „älteren“ Lüftern, mit verhältnismäßig geringem Luftdurchsatz (10.000 m3/h), auch Lüfter mit einem Luftdurchsatz von bis zu
30.425 m3/h (Gesamtvolumenstrom) zur Verfügung.

## Slide 22: Überdruckbelüftung/Grundtaktik Räume mit einer Öffnung
Ein Raum mit nur einer Öffnung wird so entraucht, daß die Zuluftöffnung nur Teilweise mit dem Luftkegel abgedeckt wird
Der Rauch strömt über dem Luftkegel ins Freie ab.
Notes: Räume mit einer Öffnung
Bei Räumen mit nur einer Öffnung muß, zur Entrauchung, diese Öff-nung als Zuluft- und Abluftöffnung genutzt werden.
Hier wird ein Lüfter so positioniert, daß die Öffnung durch den Luftkegel nur im unteren Bereich der Öffnung abgedeckt wird. Über den oberen Bereich erfolgt während des Lüfterbetriebes die Entrauchung.
Befindet sich der Raum im Innern eines Gebäudes, so wird ein zweiter Lüfter vor dem Gebäudeeingang plaziert. Siehe Folie 21

## Slide 23: Überdruckbelüftung/Grundtaktik Räume mit einer Öffnung
Eine weitere Variante ergibt sich aus der Ver- wendung der Schlauch- lutten des Be- und Ent- lüftungsgeräts. Hierbei können die Rauchgase durch die Schlauchlutten „gelenkt“ werden.
Notes: Räume mit einer Öffnung
Bei Räumen mit nur einer Öffnung muß zur Entrauchung diese Öffnung als Zuluft- und Abluftöffnung genutzt werden.
Eine weitere Variante ergibt sich bei Verwendung der Lutten des Be- und Entlüftungsgerätes.
Der Lüfter wird so in Stellung gebracht, daß die gesamte Öffnung abge-deckt wird. In die Öffnung wird eine Lutte als Abluftöffnung gelegt. Die Rauchgase können so in der Lutte gezielt „geführt“ werden. Bei ent-sprechenden Örtlichkeiten ist, geringe Entfernung zwischen Raum und Außenbereich vorausgesetzt, eine Entrauchung direkt ins Freie mög-lich.

## Slide 24: Überdruckbelüftung/Grundtaktik Räume im Freien mit einer Öffnung
Die Gefahr, daß aus- strömende Rauch- gase in die Luftein- trittsöffnung des Lüfters gelangen und ins Gebäude gebla- sen werden, kann mit dem Einsatz eines zweiten Lüfters, quer zur Öffnung, ausgeschlossen werden
Notes: Räume im Freien mit einer Öffnung
Wenn nur eine Öffnung als Zu- und Abluftöffnung zur Verfügung steht, besteht die Gefahr, daß die ausströmenden Rauchgase in die Luftein-trittsöffnung des Lüfters gelangen und somit zurück ins Gebäude gebla-sen werden.
ACHTUNG: Windrichtung im Freien berücksichtigen.
Durch den Einsatz eines zweiten Lüfters, der quer zur vorhandenen Öffnung positioniert wird, kann die Richtung der Rauchgase soweit be-einflußt werden, daß diese nicht mehr in die Lufteintrittsöffnung gelan-gen.
Den Lüfter so in Stellung bringen, daß der Luftkegel den oberen Be-reich der Öffnung abdeckt, die ausströmenden Rauchgase erfassen kann und den Luftkegel des ersten Lüfters nicht beeinflußt.
Dieser Problematik kann auch durch die Verwendung der Lutten des Be- und Entlüftungsgerätes begegnet werden. Siehe auch Folie 23.

## Slide 25: Überdruckbelüftung Einsatzbeispiel: Zimmerbrand
Notes: Überdruckbelüftung/Einsatzbeispiel: Zimmerbrand
Im Beispiel ist rechts die Situation in der Wohnung im 1.Obergeschoß und links die Situation im Treppenraum dargestellt.
Sind der Umfang des Brandes und die Lage der Abluftöffnung bekannt und ist die Brandbekämpfung eingeleitet, wird der erste Lüfter vor dem Gebäudeeingang in Betrieb genommen.
Unter Berücksichtigung der Abluftöffnungsgröße und der Lüfterleistung kann gleichzeitig die Brandwohnung und der Treppenraum belüftet wer-den. Dies ist besonders zu beachten, weil spätestens mit dem Öffnen der Tür zur Brandwohnung, durch den vorgehenden Trupp, mit einer Verrauchung des Treppenraumes ab dem 1. Obergeschoß zu rechnen ist.
Im Treppenraum wird dazu im obersten Geschoß ein Fenster geöffnet. Der Treppenraum wird dadurch rauchfrei und bleibt dies auch während des gesamten Lüftereinsatzes. Eine Kontrolle der einzelnen Wohnun-gen muß trotzdem erfolgen.
In der Brandwohnung wird der Luftstrom zwangsläufig durch den vorge-henden Angriffstrupp beeinflußt. Die Entfernung zwischen dem Brand-herd und der Abluftöffnung soll möglichst gering sein, damit der Weg des Brandrauches ins Freie möglichst kurz ist. Der Angriffstrupp achtet darauf, daß er sich, bis zur Bekämpfung des Brandes, nicht zwischen Brandstelle und Abluftöffnung aufhält. Ist der Brand unter Kontrolle, kann mit der „abschnittsweisen Belüftung“ der Wohnung begonnen wer-den. Siehe auch Folien 16 bis 18.
Die Feuerwehrangehörigen sind dahingehend zu sensibilisieren, daß verstärkt auf versteckte Öffnungen zu achten ist, über die es zur Aus-breitung des Brandrauches kommen kann (Lüftungskanäle, Zwischen-decken und ähnliches).
Der Lüftungsvorgang ist ständig zu kontrollieren.

## Slide 26: Überdruckbelüftung Einsatzbeispiel: Kellerbrand
Notes: Überdruckbelüftung/Einsatzbeispiel:
Kellerbrand
Wegen des Ausbreitungsverhaltens der Rauchgase zählen Kellerbrän-de zu den problematischsten Bränden überhaupt. Darüber hinaus müs-sen sich die Einsatzkräfte in aller Regel gegen die aus dem Kellerge-schoß strömende Wärme „vorkämpfen“.
Im Beispiel ist rechts die Situation im Kellergeschoß und links die Situa-tion im Treppenraum dargestellt.
Ist der Umfang des Brandes und die Lage der Abluftöffnung bekannt und ist die Brandbekämpfung eingeleitet, wird der erste Lüfter vor dem Gebäudezugang in Betrieb genommen.
Wird, wie in unserem Beispiel, das Kellergeschoß nur durch den Trep-penraum erschlossen, bietet sich auch hier die gleichzeitige Belüftung des Treppenraumes an, um diesen rauchfrei zu halten.
Dies ist besonders deshalb zu beachten, weil spätestens mit dem Öff-nen der Tür zum Kellergeschoß durch den vorgehenden Trupp mit ei-ner Verrauchung des Treppenraumes ab dem Kellergeschoß zu rech-nen ist.
Der Lüftereinsatz ist hierbei ständig zu kontrollieren und gegebenenfalls durch den Einsatz weiterer Lüfter zu optimieren.
Steht neben dem Treppenraum ein weiterer Zugang zum Kellerge-schoß zur Verfügung, so ist dieser bevorzugt als Angriffsweg bezie-hungsweise für die Lüftung einzusetzen.Es ist dann darauf zu achten, daß der Brandrauch nicht in den Treppenraum gelangen kann.
Muß bei besonderen Lagen über ein Kellerfenster belüftet werden, so kann hierzu eine zusätzliche Luftleithaube eingesetzt werden. Siehe auch Folie 30.

## Slide 27: Überdruckbelüftung Einsatzbeispiel: Kellerbrand (weitere Lüfter)
Notes: Überdruckbelüftung/Einsatzbeispiel: Kellerbrand/weitere Lüfter
Stehen weitere Lüfter zur Verfügung, ist eine Optimierung des Lüfter-einsatzes möglich.
So kann beispielsweise ein zweiter Lüfter innerhalb des Treppenrau-mes vor der Öffnung zum Kellergeschoß in Stellung gebracht werden. Dies wirkt der natürlichen Lüftung, insbesondere der starken Thermik bei einem Kellerbrand zusätzlich entgegen. Aufsteigender Rauch an der Hausfront kann mit dem Einsatz eines Lüfters quer zur Abluftöff-nung beieinflußt werden. Siehe auch Folie 24
ACHTUNG: Windrichtung berücksichtigen
Steht ein zweiter Lüfter zu Verfügung, so kann auch ein Kellergeschoß ohne Abluftöffnungen (fehlende Kellerfenster oder zweiter Abgang) ent-raucht werden. Hierbei erfolgt die Entrauchung über den Treppenraum. Der erste Lüfter wird wie gewohnt vor dem Hauseingang in Stellung ge-bracht. Ein zweiter Lüfter wird im Treppenraum so vor die Öffnung zum Kellergeschoß plaziert, daß der Luftstrom nicht die gesamte Öffnung abdeckt. (Siehe Folien 21 und 22). Die Abluftöffnung wird möglichst im Erdgeschoß gewählt, damit der Treppenraum durch den ersten Lüfter querbelüftet werden kann und kurze Wege entstehen.
Eine weitere Variante ergibt sich durch die Verwendung der Lutten des Be- und Entlüftungsgerätes.
Durch den Luftkegel eines Lüfters wird die gesamte Öffnung im Keller abgedeckt. In die Öffnung wird dann eine Lutte als „Abluftöffnung“ ge-legt. Bei günstigen Bedingungen, kann so der Brandrauch durch die Lutten direkt ins Freie befördert werden.
MERKE: Bei einer Abführung der Rauchgase über den Treppenraum mittels Druckbelüftung ist sicherzustellen, daß die Bewohner durch die-se Maßnahme nicht gefährdet werden (Türen zu den Wohneinheiten geschlossen) und der Weg der Rauchgase auf dem kürzesten Weg ins Freie erfolgt. Dies wird durch eine Abluftöffnung im unteren Bereich des Treppenraumes möglich. Hierbei sollte eine Querlüftung des Treppen-raumes im Erdgeschoß angestrebt werden. Dadurch ist eine rasche Ab-führung der Rauchgase möglich.

## Slide 28: Überdruckbelüftung Einsatzbeispiel: Gefahrguteinsatz
Notes: Überdruckbelüftung/Einsatzbeispiel: Gefahrguteinsatz
Im Gefahrguteinsatz können Überdrucklüfter zum Einsatz kommen, um eine Schad-stoffwolke zu beeinflussen. Im Freien ist die Wirkung jedoch gering. Bei einigen Gerä-ten kann dies durch den Zusatz von Wasser in den Luftkegel ergänzt werden. Hier-durch ist auch ein Schutz von Objekten, die durch Strahlungswärme gefährdet sind, denkbar.
In Gebäuden können mit Hilfe von Überdrucklüftern Gase (z.B. nach Pyrolyse oder Gasaustritt) gezielt gelenkt und ins Freie gedrückt werden.Grundsätzlich können hier-bei die Techniken der Gebäudeentrauchung angewendet werden. Vor dem Lüfter-einsatz ist aber unbedingt abzuklären, welche Stoffe frei wurden, welche Eigen-schaften diese aufweisen und ob der Weg der Schadstoffe innerhalb des Ge-bäudes und an der Abluftöffnung keine Gefährdung darstellt. Unter Umständen ist der Einsatz eines Be- und Entlüftungsgeräts in Verbindung mit Lutten sinn-voller, da hierbei der Weg der Schadstoffe innerhalb der Lutten verläuft.
Bei brennbaren Gasen/Dämpfen/Stäuben:
- Ist die Auswahl der Antriebsart des Lüfters von großer Bedeutung.
- Scheidet die Anwendung von Lüftern mit Verbrennungsmotor aus, wenn im Aufstell- bereich des Lüfters Explosionsgefahr nicht absolut ausgeschlossen werden kann.
- Ist bei Lüftern mit Elektromotorantrieb auf die explosionsgeschützte Ausführung des Elektromotors, wie auch auf die Eignung gemäß der Temperaturklasse zu achten. Motoren der Temperaturklasse 3 (T3) sind zum Beispiel bei Gasen und Dämpfen mit einer Zündtemperatur größer als 200 o C geeignet. Die explosionsgeschützte Aus-
führung ist an dem Zeichen „EEX“, gemäß der Prüfung der Physikalisch-Techni- schen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig, zu erkennen.
- Muß bei brennbaren Stäuben eine Belüftung in der Regel unterbleiben, da durch die Luftbewegung die Stäube aufgewirbelt werden und dadurch eine explosions- gefährliche Atmosphäre und eine elektrostatische Aufladung erzeugt werden kann. - Wird bei Einhaltung der Grundtaktik für die Gebäudebelüftung der erste Lüfter immer außerhalb eines Gebäudes zum Einsatz kommen. So wird von einem sicheren Be- reich in einen möglicherweise explosionsgefährdeten Bereich belüftet. In allen Zwei- felsfällen ist der Standort des Lüfters durch eine Ex-Messung zu kontrollieren.
Bei giftigen und ätzenden Stoffen
- spielt der Weg der Schadstoffe im Gebäude und die Wahl der Abluftöffnung eine we- sentliche Rolle.
- Ist der Luftstrom im Gebäude so zu wählen, daß der Schadstoff auf kürzestem We- ge ins Freie gelangt. Eine Gefährdung für Personen und Sachwerte ist sowohl im Gebäude, als auch an der Abluftöffnung und deren Umgebung auszuschließen.

## Slide 29: Überdruckbelüftung Einsatzbeispiel: versteckte Öffnungen
Notes: Überdruckbelüftung/Einsatzbeispiel: versteckte Öffnungen
Versteckte Öffnungen innerhalb eines Gebäudes begünstigen die Ver-schleppung des Brandrauches und der Brandwärme. Grundsätzlich wird dieser Umstand durch den Einsatz der Überdruckbelüftung ver-stärkt.
Im Beispiel wurde zur Verdeutlichung eine Lüftungsanlage gewählt.
Weitere „versteckte“ Öffnungen können sein: Kabelschächte, abge-hängte Decken, Installationsfußböden- oder Wände, durchgebrannte Konstruktionen wie sie zum Beispiel bei der Leichtbauweise eines Fer-tighauses beobachtet wurden.
In unserem Beispiel kann die Ausbreitung des Brandrauches und der Brandwärme durch den Lüftungsschacht in andere Räume beziehungs-weise Gebäudeteile ermöglicht werden. Eine genaue Beobachtung des Lüftereinsatzes, sprich eine ständige Erkundung, auch in vermeint-lich nicht betroffenen Bereichen, ist unabdingbar. Hierbei ist auch ein Brand, der sich in eine der oben genannten Konstruktionen ausgebrei-tet hat, zu berücksichtigen.
Bei einer unvorhergesehenen Ausbreitung von Rauch, Brand und Wär-me ist der Lüftereinsatz einzustellen.
Bei Objekten mit Lüftungsanlagen ist es im Rahmen der Einsatzpla-nung- und Vorbereitung empfehlenswert, sich über Art und Funktions-prinzip der jeweiligen Lüftungsanlage kundig zu machen. Möglichkeiten der Abschaltung einer Anlage und Schließung von Rauchschutzklappen sind wichtige Informationen.
Alle beschriebenen Probleme sind nicht erst seit Einführung der Über-druckbelüftungstechnik zu beachten, erhalten aber mit deren Einsatz ein neues Gewicht.

## Slide 30: Überdruckbelüftung Zubehör
Notes: Überdruckbelüftung: Zubehör
Für spezielle Problemfälle bei der Überdruckbelüftung bietet der Markt mittlerweile Zubehör an. So wird eine Luftleithaube vertrieben, die es ermöglicht den horizontalen Luftstrom in einen vertikalen umzulenken.
In unserem Beispiel wird die Luftleithaube eingesetzt um ein Kellerfen-ster als Zuluftöffnung zu nutzen. Wenn eine andere Öffnung als der Ge-bäudeeingang beziehungsweise der Treppenraum als Zuluftöffnung ge-nutzt wird, ist sicherzustellen, daß die Rauchgase nicht in diesen Be-reich gedrückt werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß sich kei-ne Einsatzkräfte zwischen dem Brandherd und der Abluftöffnung befin-den. Siehe auch Folie 26

## Slide 31: Überdruckbelüftung Einsatzbeispiel: Dachstuhlbrand
Notes: Überdruckbelüftung/Einsatzbeispiel: Dachstuhlbrand
Auch bei einem Dachstuhlbrand bzw. einem Brand eines ausgebauten Dachgeschoßes kann eine Überdruckbelüftung durchgeführt werden. Aussagen, daß bei einem Dachstuhlbrand eine Überdruckbelüftung nicht durchgeführt werden darf, entstammen einem Übersetzungsfehler aus der amerikanischen Literatur.
Ist die Dachhaut durch den Brand zerstört, (offener Dachstuhlbrand) kann eventuell die Fläche der Abluftöffnung zu groß werden. Eine Ein-buße der Lüftungseffektivität ist die Folge. Da aber in diesem Fall auch die natürliche Lüftung sehr stark wirkt, kann dies vernachlässigt wer-den. Eine Problematik, die allerdings zu berücksichtigen ist, sind ver-steckte Öffnungen (Zwischenräume zwischen Dacheindeckung und Verschalung), siehe auch Folie 29
Das Schaffen einer Abluftöffnung stellt die Einsatzkräfte bei einem Dachstuhlbrand, durch die große Höhe, vor ein besonderes Problem. Denken Sie frühzeitig an den Einsatz einer Drehleiter. Belüftung erst beginnen, wenn die Abluftöffnung geschaffen ist. Eine zusätzliche Ge-fährdung der Einsatzkräfte wird so an dieser Stelle vermieden.

## Slide 32: Überdruckbelüftung Einsatzgrenzen
Notes: Überdruckbelüftung/Einsatzgrenzen
Wenngleich die Überdruckbelüftung richtig angewendet wesentlich zu einem Einsatzerfolg beitragen kann, so zeichnen sich auch Einsatz-grenzen und Gefahren ab. Nachfolgend sind diese erläutert.
- Wenn die Zuluftöffnung durch den Luftkegel des Lüfters nicht voll- ständig abgedeckt werden kann, wird im Gebäudeinnern kein Über- druck aufgebaut. Die Vorzüge der Überdruckbelüftung kommen nicht zum Tragen. Es entstehen Verwirbelungen im Rauminnern.
- Bei Lagen, in denen der Brandrauch in Räume mit Personen gedrückt wird, ist die Überdruckbelüftung einzustellen.
- Wenn es nicht zu vermeiden ist, daß sich Einsatzkräfte zwischen Brandstelle und Abluftöffnung aufhalten müssen, keine Überdruckbe- lüftung einsetzen.
- Breiten sich die Rauchgase durch versteckte Öffnungen aus, Belüf- tung stoppen.
- Bei Situationen, in denen die Abluftöffnung und somit der Luftstrom im Gebäude nicht definiert werden kann, keine Druckbelüftung einsetzen.
MERKE: Erst Abluftöffnung schaffen, dann Belüftung starten.
- Wenn die Gefahr einer Rauchgasdurchzündung besteht, ist unbe- dingt auf eine Abdeckung der Zuluftöffnung durch den Luftkegel des Lüfters zu achten, damit es keine Verwirbelungen im Rauminnern gibt. Vor Beginn der Überdruckbelüftung ist eine Abluftöffnung mög- lichst im oberen Bereich des Gebäudes zu schaffen.
Anzeichen für eine Rauchgasdurchzündung beziehungsweise einer Rauchexplosion sind:
Dichter, fast greifbarer Rauch, der unter Druck entweicht. Der Rauch ist sehr heiß. Flammenzungen im Rauch. Zünden des Rauches an der Austrittsstelle. Dichter Rauch, der an Ritzen pulsierend austritt.

## Slide 33: Überdruckbelüftung Einsatzgrundsätze
-Der erste Lüfter muß im Freien betrieben werden
-Überdruckbelüftung erst starten, wenn der Brand- herd lokalisiert, eine Abluftöffnung geschaffen und die Brandbekämpfung eingeleitet ist
-Abluftöffnung in der Nähe des Brandherdes wählen, zusätzliche Öffnungen nur nach Befehl des EL
-Gebäude und Räume nie durch die Abluft- öffnung betreten
Notes: Überdruckbelüftung: Einsatzgrundsätze
* Der erste Lüfter wird im Freien eingesetzt, um Frischluft ins Gebäude zu drücken und die Funktion des Lüfters überwachen zu können. Dies ist besonders bei den Lüftern, die mit Verbrennungs- motoren betrieben werden, zu beachten, da deren Betrieb vom Sauerstoffanteil in der Umgebungsluft abhängt.
* Überdruckbelüftung erst dann beginnen, wenn der Brandherd genau lokalisiert ist, die Brandbekämpfung eingeleitet und eine geeignete Abluftöffnung besteht. Dadurch wird vermieden, daß sich die Rauchgase unkontrolliert im Gebäude ausbreiten und bei einem durch den Luftstrom angefachten Brand sofort Wasser am Strahl- rohr zur Verfügung steht.
* Um den Schaden auf den Brandraum zu begrenzen, ist die Abluftöffnung in der Nähe des Brandherdes herzustellen.
Zusätzliche Öffnungen werden nur nach Weisung des Einsatzleiters eingerichtet.
* Gebäude nie durch die Abluftöffnung betreten. Hier ist ein vermehrter Rauchaustritt und große Wärme zu erwarten. Die sicherste Zugangsmöglichkeit führt durch die Zuluftöffnung.

## Slide 34: Überdruckbelüftung Einsatzgrundsätze/Fortsetzung
- Zuluftöffnung muß durch den Luftkegel ganz ab- gedeckt sein
- Flächenverhältnis Zuluft- : Abluftöffnung 1 : 1,5
- Auf Verunreinigungen vor der Zuluftöffnung achten (Glassplitter)
- Lüftungsvorgang ständig überwachen
- Immer von einem nicht betroffenen Gebäude- teil oder Raum in Richtung Brandraum belüften
Notes: Überdruckbelüftung/Einsatzgrundsätze (Fortsetzung)
* Die Zuluftöffnung ist durch den Luftkegel des Lüfters vollständig abzudecken. (Kontrolle der Öffnungsumriße mit der Hand) Ansonsten wird im Gebäude kein Überdruck erzeugt.
* Das Flächenverhältnis Zuluftöffnung : Abluftöffnung darf 1 : 1,5 nicht überschreiten. Bei größeren Abluftöffnungen müssen Effek- tivitätsverluste hingenommen werden.
* ACHTUNG: Verunreinigungen vor der Zuluftöffnung, beispielsweise Glassplitter, können unmittelbar vor dem Lüfter aufgewirbelt werden und zu Augenverletzungen führen.
* Lüftungsvorgang und Verlauf des Luftstromes innerhalb des Gebäudes ständig überwachen, damit eine kontinuierliche Belüftung gewährleistet und eine Verschleppung der Brandgase im Gebäude ausgeschlossen ist. Die Überwachung bezieht aber auch auf den Lüfter selbst. Es muß ausgeschlossen werden, daß der Lüfter „wandert“ oder stehenbleibt (Verbrennungsmotor).
* Die Belüftung von einem nicht betroffenen Gebäudeteil aus begin- nen, um Brandrauch und Brandwärme von diesem Bereich fernzu- halten.

## Slide 35: Überdruckbelüftung Einsatzgrundsätze/Fortsetzung
- Auf versteckte Öffnungen achten
- Räume in die Rauch gedrückt werden kann nach Personen kontrollieren
- Bei größeren Objekten Lüftereinsatz planen
- Einsatzabschnitt „Lüften“ bilden
- Lüfter nach Betriebsanleitung regelmäßig warten
Notes: Überdruckbelüftung/Einsatzgrundsätze (Fortsetzung)
* Auf versteckte Öffnungen, wie zum Beispiel Lüftungsschächte und Kabelkanäle oder Aufzugschächte achten. Über diese Öffnungen kann es unbemerkt zur Ausbreitung der Rauchgase kommen.
MERKE: So wie sich Brandrauch ohne Druckbelüftung ausbreitet wird er dies auch während einer Druckbelüftung tun. Nur viel schneller.
* Räume, die beim Belüftungsvorgang im Luftstrom liegen, nach Personen kontrollieren.
* Lüftereinsatz bei größeren Objekten im Bereich der Einsatzplanung und Vorbereitung planen.
* Bei größeren Objekten Lüfter nachfordern und einsetzen. Mit jeder Zuluftöffnung durch die Luft ins Gebäude geblasen wird, erhöht sich die Anzahl der Abluftöffnungen, die geschaffen werden können.
* Bei großen Objekten und unübersichtlichen Lagen einen
Einsatzabschnitt „Lüften“ bilden.
* Lüfter regelmäßig warten. Insbesondere bei einem Antrieb mit
Verbrennungsmotor gewinnt dies an Bedeutung. Ein Schwerpunkt
bilden hierbei die Luftfilter der Motoren.

## Slide 36: Überdruckbelüftung Abspann
Viel Erfolg und Vergnügen bei Ihrem Vortrag wünscht die LFS
Notes: Nachwort
Die vorliegende Präsentation ist dazu bestimmt, die Grundlagen der Überdruckbelüftungstechnik an die Angehörigen der Feuerwehren des Landes Baden-Württemberg weiterzugeben. Nur wenn die Grundlagen allen, bis hin zum Mann im Angrifftrupp, bekannt sind, ist eine Über-druckbelüftung erfolgreich.
Als Ergänzung der ersten Vorführung der Präsentation anläßlich des Lehrgangs für Kreisbrandmeister am 19. September 1997 in Ulm sind nun Einsatzbeispiele, aus dem Kreis der Feuerwehren des Landes, in die Präsentation eingefügt.
Im März 1998 geht das Feuerwehr-Übungshaus der Landesfeuerwehr-schule in Betrieb. Nach einer ersten Erprobungsphase wird das Feuer-wehrübungshaus in den Lehrgangsbetrieb integriert werden. Unter an-derem ist dann ein Seminar zur Thematik Überdruckbelüftung vorgese-hen. In diesem Seminar sollen dann, neben den theoretischen Grund-lagen, auch praktische Übungen mit der Überdruckbelüftungstechnik durchgeführt werden.
Wir wünschen für Ihren Vortrag viel Erfolg.
Für Anregungen beziehungsweise Ihre Erfahrungen im Bereich der Überdruckbelüftung sind wir sehr dankbar und würden diese gerne in unsere weitere Lehrgangskonzeption mit einarbeiten. Aber auch für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner:
Landesfeuerwehrschule
Baden-Württemberg
Armin Goldschmidt
Steinackerstr. 47
76646 Bruchsal
Tel.: 07251/933-541
FAX.: 07251/933-933