## Slide 1: Brandmeister Stampe
Wer war er und was kann er heute noch für uns tun?
Ein Unfall und seine Konsequenzen
Notes: Kurze Vorstellung
Person, feuerwehrtechnische Funktion etc
Bisserl was über atemschutzunfaelle.de
Kölner Unfall = erster richtig aufgearbeiteter Unfall

## Slide 2: Übersicht
Schilderung des Unfallherganges
Nachbearbeitung des Unfalles
Ergebnisse der Unfallkomission
Kritische Betrachtung der Umsetzung
Notes: Kurze Erläuterung zu den einzelnen Punkten

## Slide 3: Der Einsatz
06.03.1996
13:42 Uhr
Alarmierung der Feuerwehr Köln
Kierberger Straße 15
Gemeldeter Kellerbrand in 24stöckigem Wohngebäude
Notes: Naja.. Sollte so recht eindeutig sein

## Slide 4: Die Alarmkette
2 LF (LF 1-1,LF2)
1TroTLF (Tro10)
1DL (DL2)
1GWA
1RTW
Notes: Alarmkette gemäß Feuer 1 BF Köln

## Slide 5: Die Lage beim Eintreffen der ersten Kräfte
24 geschossiges Wohnhaus
Vorraum des Hochhauses rauchfrei
Kellertreppe leicht verqualmt
Keine gefährdeten Personen erkennbar
Keine Rauchentwicklung von der Frontseite erkennbar
Brandort nicht bekannt
Keine Beunruhigung der Bewohner des Hauses
Notes: Kurze Erläuterung der Punkte. Verweis auf folgende Grafik

## Slide 6: Das betroffene Gebäude

## Slide 7: Lageskizze
Ausfahrt Tiefgarage
Haupteingang
Schwalbacher Str.
Kierberger Str.
LF 1 - 1
DL 2
LF 2
30m
25m
Angriffstrupp LF 2 (1/2)
Mit HD Schnellangriff des LF2
Angriffstrupp LF 1-1 (1/2)
Mit C – Rohr
Rettungstrupp (1/2)
Notes: Jetzt wird’s amüsant. Der Einsatzablauf im einzelnen
Vorstellung der Lage. Hinweis: Vorhalle rauchfrei!
(Klick)
Entschluss: Vorgehen des ATr LF 2 mit HD Schnellangriff durch die Vorhallen in den Kellerabgang. Kellertür mit Hilfe von Schlüssel von Hausmeister geöffnet (Klick)
Zeitgleich Vorgehen vom LF 1.-1 mittels C- Rohr (Klick)
Rettungstrupp gestellt im Bereich LF 1-1 (Klick)
In der Zwischenzeit leichte Verrauchung der Vorhalle (Klick)
AT LF2 -> Verdrehung des SA, BM Stampe kehrt allein zurück, um ihn nachzuziehen
Kurzfristige Verlängerung des Angriffsweges –> Rückzug und Nachforderung von Verteiler und C – Rohr (wurde bereits entsprechend Löschkonzept von Maschinist LF2 und Ma DL2 bereit gelegt) (Klick)
Vornahme von 1. Rohr durch ATr LF2 (klick)
Instellungbringen von Lüfter in Vorraum
Kurzfristige Entrauchung des Treppenabganges
Wahrnehmung von Brandgeräuschen durch ATr LF2 und Wahrnehmung von Arbeitsgeräuschen des ATr LF 1-1

## Slide 8: Lageskizze
Ausfahrt Tiefgarage
Haupteingang
Schwalbacher Str.
Kierberger Str.
LF 1 - 1
DL 2
LF 2
30m
25m
Angriffstrupp LF 1-1 (1/2)
Mit C – Rohr
Rettungstrupp (1/2)
Angriffstrupp LF 2 (1/2)
Mit C - Rohr des LF2
Notes: Jetzt wird’s amüsant. Der Einsatzablauf im einzelnen
Vorstellung der Lage. Hinweis: Vorhalle rauchfrei!
(Klick)
Entschluss: Vorgehen des ATr LF 2 mit HD Schnellangriff durch die Vorhallen in den Kellerabgang. Kellertür mit Hilfe von Schlüssel von Hausmeister geöffnet (Klick)
Zeitgleich Vorgehen vom LF 1.-1 mittels C- Rohr (Klick)
Rettungstrupp gestellt im Bereich LF 1-1 (Klick)
In der Zwischenzeit leichte Verrauchung der Vorhalle (Klick)
AT LF2 -> Verdrehung des SA, BM Stampe kehrt allein zurück, um ihn nachzuziehen
Kurzfristige Verlängerung des Angriffsweges –> Rückzug und Nachforderung von Verteiler und C – Rohr (wurde bereits entsprechend Löschkonzept von Maschinist LF2 und Ma DL2 bereit gelegt) (Klick)
Vornahme von 1. Rohr durch ATr LF2 (klick)
Instellungbringen von Lüfter in Vorraum
Kurzfristige Entrauchung des Treppenabganges
Wahrnehmung von Brandgeräuschen durch ATr LF2 und Wahrnehmung von Arbeitsgeräuschen des ATr LF 1-1

## Slide 9: Der Weg des Angriffstrupp LF2

## Slide 10: Weiterer Einsatzverlauf
Erkenntnis: Kellergeschoss stark verraucht
Rauchausbreitung im Gebäude ► Gefährdungsempfinden bei Bewohnern im Gebäude (z.B. Meldung „akute Atemnot“ von Bewohnern im 22.OG)
Lüfter in der Vorhalle verliert an Leistung ► Vollkommene Verrauchung der Vorhalle
Erhöhung der Alarmstufe. Weitere Kräfte treffen ein
Notes: Das Erdgeschoss stellt sich als stark verraucht heraus. Die enorme Hitzeentwicklung führt dazu, dass sich der ATr 2-3 m zurück zieht. Kurze Wasserabgabe: Nutzlos
Die Rauchentwicklung im Gebäude führt zu Gefährdungsempfinden der Hausbewohner. Mehrere Anrufe. Unter anderem aus dem 22.OG
Lüfter in der Vorhalle verliert an Leistung. Vorhalle verraucht völlig. Rücknahme des Lüfters unter Filtereinsatz und Positionierung vor der Eingangshalle. Keine Verbesserung der Sichtverhältnisse!
Alarmstufe erhöht auf Feuer 3

## Slide 11: Weitere Maßnahmen
Erkundung des Treppenraumes durch 2 FA des Rettungstrupps
Rettungstrupp wird durch Maschinist DL2 zu 1/1 ergänzt
Vornahme eines Schaumangriffes über die Tiefgarage: Besatzung LF 3, unterstützt durch Rettungstrupp (hat zu diesem Zeitpunkt kein Funkgerät)
Rettung von Personen auf dem Vordach mittels tragbarer Leitern durch ZF LF2, Fahrzeugführer DL2
Notes: Selbsterklärend, denke ich.
Vom Vordach wurde ein Kind und eine ältere blinde Dame mit Verdacht auf Rauchgasintox gerettet.

## Slide 12: Probleme des Angriffstrupp
Meldung nach außen
„Eine Person hängt fest,
Geräte fast leer“
Keine Bestätigung
Ertönen
des Restdruckwarners
eines PA bei ATr LF2
Entschluss: Rückzug
Meldung nach außen
Keine Bestätigung
Meldung BM Stampe
„Hänge fest“
Notes: Meldung „Hänge fest“ kommt beim Übergang von Kellerraum zu Treppenraum

## Slide 13
Anfrage nach Messer
Keine Bestätigung
Aufgenommen durch
mehrere FA.
Entsendung des
Rettungstrupps
und des ATM des LF3
TF begibt sich
auf den Rückweg
Befreiungsversuche schlagen fehl
BM Stampe wird bewusstlos und sackt
zusammen
Zusammentreffen
ATM LF3 und ATF LF2
In der Vorhalle
Einweisung ATM LF3
Rückzug ATF LF2
Notes: Befreiungsversuche:
2. Atm stellt fest, dass BM Stampe in Feuerwehrleine festhängt
Mitteilung an BM Stampe. Keine Reaktion und keine Mithilfe an der Befreiung
Leine permanent unter Zug
Versuch, am Gürtel von BM Stampe ein Messer zu ertasten. BM Stampe sackt bewusstlos zusammen
Suche nach Messer erfolglos
ATM zog zwischendurch Handschuhe aus -> starke Verbrühungen
Zusammentreffen ATM LF3 und ATF LF2
ATM LF3 hatte die geforderten Gerätschaften zufällig bei sich
Vor der Vorhalle treffen die beiden zusammen
ATM LF3 rechnete nicht damit vorgehen zu müssen -> Gerät noch nicht angeschlossen
Gemeinsames Vorgehen mit ATF LF2
Gerät LF2 leer. Rückzug desselben
Luftnot -> Maske im verrauchten Bereich abgesetzt
Eingetrübte Wahrnehmung
Auffinden durch RettTr, Rettung ins Freie. Einweisung des RettTr

## Slide 14
Befreiung von
BM Stampe mittels
mitgebrachtem Messer
Auffinden des
restlichen AT LF2
Durch ATM LF3
Transport nach außen
Reanimation BM Stampe
Die beiden restlichen Truppmitglieder des AT LF2 mussten vom
Rettungstrupp aus der Vorhalle nach draußen geführt werden, weil sie
die Orientierung verloren hatten.
Aus Luftmangel musste der ATM des LF2 sogar seine Maske kurz vor
Verlassen des verrauchten Bereiches absetzen!
Notes: - ATM LF2 verliert bei Rettung auch zuviel Luft. Rückzug. Auch er verirrt sich in der Vorhalle und muss durch RettTr nach außen gebracht werden.
Zwischenzeitliche Versuche, BM Stampe allein zu retten durch ATM LF3
RettTr hatte sich zwischendurch in der Vorhalle verloren
ATM LF3 zieht sich wg. Starker Rauch- und Hitzentwicklung und fehlender Kommunikation zurück
Einsatz weiterer Rettungstrupps
AT LF 12 und ein Mitglied des RettTr finden BM Stampe und bringen ihn nach draußen
Reanimation

## Slide 15: 09.03.1996
Brandmeister Andreas Stampe verstirbt
28jährig, ohne jemals wieder das
Bewusstsein erlangt zu haben.

## Slide 16: Die Zeit nach dem Unfall

## Slide 17: Die direkten Folgen
Neben den staatsanwaltlichen Ermittlungen wird eine unabhängige Unfallkomission gegründet, die den Unfall lückenlos aufarbeiten soll.
Die dabei gewonnen Erkenntnisse werden der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Notes: BM Stampe soll nicht umsonst gestorben sein. Unfallanalyse und bestreben, die Erkenntnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Ziel: Lernen aus dem Vorfall. Vermeiden, gleicher Unfälle
Erkennen von Schwachstellen im Atemschutzwesen
Unfallkomission:
BD Maurer, BF Köln
BA Backes, BF Köln
BA Jungverdorben, BF Köln
OBM Kolberg, BF Köln
Hr. Schwägergen, BF Köln
BD Kirchner, BF Berlin
BD Rechenbach, BF Hamburg
BR Cimolino, BF Düsseldorf

## Slide 18: Erkannte Schwachstellen
?
Rückzugszeit zu knapp bemessen
Fehlende, bzw. mangelhafte Verbindung von ATF zur Außenwelt
Mangelnde Streßresistenz
Verrauchung der Vorhalle
Verwendung des SA
Auslaufende Feuerwehrleine
Notes: Kurze Erläuterung der einzelnen Punkte

## Slide 19: Erarbeitete Lösungsansätze
!
Atemschutzüberwachung (konsequent, von Anfang an)
Änderungen in der Anwendung des Rettungstrupps (Notfallmanagement)
Erweiterung der Atemschutzausbildung
Erstellung von Kommunikationskonzepten
Erweiterung und Anpassung der Ausrüstung
Einhaltung von Führungsgrundsätzen
Ausbildung in Grundlagen der Ventilation
Personalanpassung bei entsprechenden Einsatzlagen
Qualitätsmanagement, Einsatznachbereitung
Notes: Kurze Erläuterung der Punkte
Notfallmanagement, Kommunikation und Ausbildung wird später behandelt
Ausrüstung: Bsp. Bewegungsmelder, FuG, Schutzkleidung, Rettungsmesser
Führung: Während des Einsatzes Führungsdurchgriffe!
Ventilation: Vorhalle permanent verraucht. Keine Maßnahmen zur Entrauchung (Einschlagen der Scheiben etc). Lüfter entgegen natürlicher Luftrichtung (aus Richtung Tiefgarage)
Geringes Personal. Massiver Personaleinsatz zur Rettung erst spät (auch aufgrund des späten Bemerkens der Situation)
Qualitätsmanagement: Aufbereitung von Einsätzen. Erkennen von Schwachstellen. Viele der Fehler wurden bereits bei vorhergehenden Einsätzen erkannt, aber aufgrund fehlender Nachbearbeitung nicht behandelt und nicht weiterkommuniziert

## Slide 20: Management von Notfällen
Erstellung von Konzepten zur Kameradenrettung (SiTr Konzept)
Ausbildung von Aufgaben des SiTr
Konsequentes Stellen des SiTr
SiTr nicht für anderweitige Aufgaben einsetzen
Erweiterte Ausrüstung für SiTr
Personal- und Gerätereserve an Einsatzstellen beachten, um in Notfällen eingreifen zu können
1 SiTr ist im Unglücksfall unter Umständen nicht ausreichend!

## Slide 21: Anpassung der Ausbildung
Übungen realitätsnah gestalten (Kompensation mangelnder Einsatzpraxis)
Anforderungen an die Ausbildung sind in Abschnitt 6 FwDv7 (Stand 2002) festgeschrieben
Sensibilisierung der AGT für die Gefahren des Atemschutzeinsatzes
Schaffung von Streßresistenz durch gute und realitätsnahe Ausbildung
Vermitteln der Grundlagen der Ventilation
Notes: Ausbildungskatalog ausdrucken und beilegen!
Ausbildung muss sich generell mehr an den Anforderungen der Realität orientieren.
Suchen und Retten
Brandbekämpfung unter realistischen Bedingungen
Richtige Mischung von „Trockenübungen“, Gas- und Holzbefeuerter Ausbildung
Übungen unter Nullsicht mit Streßfaktoren (ausgelöster Bewegungsmelder, Notfallsituationen, Lärm, Zeitdruck)

## Slide 22: Kommunikation
Mind. 1 FuG pro Atemschutztrupp (auch festgeschrieben in Dv7)
Einführung und Einhaltung von Kommunikationskonzepten
Sicherstellung der Funkverbindung
Notes: Komm-Konzept: Verweis auf Cimolino Präsentation www.feuerwehrmann.de - > Nützliches (div. Literatur)
Sicherstellung Funkverbindung durch technische Maßnahmen (Gebäudefunk) oder ggf. Zwischenposten (! Stille Post !)

## Slide 23: Was hat man bereits aus Unfällen gelernt?

## Slide 24: Erneuerung FwDv7 2002
7
Grundlegende erweiterte Festlegungen bezüglich der Ausbildung von AGT (Themenkatalog, festgeschriebene praktische Übung, jährliche Unterweisung)
Festlegung von Ausrüstungsgegenständen (1 FuG / Trupp, Empfehlung von Bewegungsmeldern)
Atemschutzüberwachung

## Slide 25: Ausbildungskatalog FwDV 7
Handhabung Geräte
Psychische Belastung
Körperliche Belastung
Gewöhnung
Orientierung
Übung von Einsatztätigkeiten
  Suchen und Retten
  Vornehmen von Strahlrohren und Schläuchen
  Abgeben von Meldungen über Funk usw.
Eigensicherung
Notfalltraining

## Slide 26: Veröffentlichung von Unfällen
Immer häufiger ausführliche Unfallberichte in Fachzeitschriften u.Ä. (vgl. Untergrombach, Moabit u.Ä.)
Wachsendes Bewusstsein für Gefahren
Häufigere, freiwillige, Meldungen von Unfallgeschehnissen an www.atemschutzunfaelle.de

## Slide 27: Wie funktioniert die Umsetzung? Umfrage mit 82 Teilnehmern
Wurden Informationen zum Unfall privat, oder durch die Feuerwehr erlangt?
Wurden die Untersuchungsergebnisse in der eigenen Wehr bekannt gemacht?
Sind Unfälle Thema in der eigenen Wehr?
Existiert ein SiTr Konzept, wird dieser gestellt und entsprechend ausgebildet?
Werden die Ausbildungen nach FwDv7 gemacht?
Wird die ASÜ konsequent durchgezogen?
Erfolgt Ausbildung in Ventilation?
Vorhandene Schutzkleidung?

## Slide 28: Umfrageergebnis (1)
Bekanntgabe der Unfallergebnisse in 28% der befragten Wehren
Konsequenzen in 25% der Wehren
Unfälle heute bei 56% der befragten ein Thema
SiTr Konzept bei 47% vorhanden
SiTr stellen 76%
SiTr Ausbildung bei 62%
Ausbildung nach FwDv7: 79%
ASÜ: 76%
Ausbildung in Ventilation: 45%

## Slide 29: Umfrageergebnis (2)
Überjacke (HuPF 1 oder Typ Bw, Niedersachsen o. Bayern): 100%
Überhose: 57%
Flammschutzhaube: 89%
Brandschutzhandschuhe: 78%
Notes: Dank an alle Mitwirkenden

## Slide 30: Quellenangabe
Abschlussbericht der Unfallkomission (04/1996)
Präsentation LFS Baden Württemberg
Internet www.feuerwehr.de, news.feuerwehrmann.de, www.atemschutzunfaelle.de