## Slide 1: Tödlicher Unfall "Köln" 6.3.96 - Kierberger Straße 15 Konsequenzen für Ausbildung und Einsatz
zusammengestellt von der
Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg

## Slide 2: Frontalansicht Kierberger Straße 15

## Slide 3: Lageskizze
LF 2 und DL 2 Kierberger Straße - Angriff über Haupteingang
LF 1-1 Schwalbacherstraße - Angriff über Tiefgarage

## Slide 4: Einsatzablauf: Phase 1
Alarm: Kellerbrand in 24-geschossigem Hochhaus
2 LF, DL, TroTLF, GW-A, RTW - AdE: Kellertreppe leicht verraucht - keine Hinweise auf gefährdete Personen
1. Entschluß: a) Schnellangriff über Treppe - 3er Trupp b) C-Rohr über Tiefgarage

## Slide 5: Weitere Lageentwicklung: Phase 2
zweiter Eindruck: starke Verrauchung im Kellergeschoß
Rauch breitet sich im Gebäude über Flur und Eingangsbereich aus.
Mehrere Bewohner fühlen sich durch Rauch gefährdet.

## Slide 6: Weiterer Einsatzablauf
Rettungstrupp lüftet Treppenraum.
Überdruckbelüfter im Eingangsbereich "versagt"- Bereich verraucht.
Einsatzleiter erhöht auf "Feuer 3".
Frau und Kind von Vordach gerettet
Schwerschaumeinsatz im Keller
Rettung von mehreren Einsatzkräften ! ! ! ! !

## Slide 7: Einsatzende
Brand gelöscht
2 Hausbewohner gerettet
1 Feuerwehrangehöriger gerettet
1 Feuerwehrangehöriger konnte sich gerade noch selbst retten.
1 Feuerwehrangehöriger wurde leblos gerettet und mußte reanimiert werden . . .

## Slide 8: Brandmeister Andreas Stampe
<footer>
<date/time>
Er verstarb 29-jährig drei Tage nach dem Kellerbrand "Kierberger Str. 15", ohne das Bewußtsein wiedererlangt zu haben.

## Slide 9: Was war geschehen?
?

## Slide 10: Vornahme einer Schnellangriffseinrichtung

## Slide 11: ? PROBLEM ?
mehrmaliges "Hängenbleiben"
Länge nicht ausreichend
zeitaufwendig

## Slide 12: Schnellangriffseinrichtung nur sinnvoll, wenn:
Einsatzstelle übersichtlich,
Länge des Angriffsweges bekannt
und nicht mehr als ein Rohr zum Einsatz kommt.

## Slide 13: Auslaufen der Fangleine

## Slide 14: ? PROBLEM ?
unkontrolliertes Auslaufen der Fangleine aus dem Beutel
"Verheddern" an Einrichtungsgegenständen bzw. vorgenommenen Schlauchleitungen

## Slide 15: Was ist zu tun?
bei der Ausbildung verstärkt auf das richtige Stopfen des Leinenbeutels achten
konstruktive Änderung des Beutels
andere Stopfart der Fangleine erwägen
!
?
?

## Slide 16: Ausfall des Überdruckbelüfters (Verbrennungsmotor)

## Slide 17: ? WARUM ?
Belüftung entgegen der natürlichen Ventilation, dadurch Rückstau der Brandgase im Kellerabgang
ungenügend große Austrittsöffnungen
Resultat: - Verrauchung der Eingangshalle - Ausfall des Überdrucklüfters infolge Sauerstoffmangels

## Slide 18: Was ist zu tun?
Schaffen von genügend großen Austrittsöffnungen
Bei Belüftung entgegen der natürlichen Ventilation:
Versuch durch Schließen von Verbindungstüren diese zu unterbinden

## Slide 19: Atemschutzeinsatz

## Slide 20: Verhalten der Atemschutzgeräteträger
keine Durchführung von ständigen Druckkontrollen
Nichtbeachtung der "1/3 zu 2/3 -Regel"
mangelnde Streßresistenz in Ausnahmesituationen

## Slide 21: Konsequenz für die Ausbildung
sehr großes Augenmerk auf die Einhaltung der Einsatzgrundsätze bei Aus- und Fortbildung legen
Streßresistenz fördern durch Einspielung von Zwischenfällen während der Übungsabläufe "Notfalltraining"

## Slide 22: Weitere Gedanken zur Ausbildung
Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehr-abteilungen kennen sich zu wenig, um sich auch in Extremsituationen richtig einschätzen zu können.
Lösung:
- gemeinsame Atemschutzübungen der verschiedenen Abteilungen
- "Kameradschaftspflege" betreiben

## Slide 23: Sprechfunkverkehr im Atemschutzeinsatz
Atemschutztrupps grundsätzlich mit Sprechfunk im 2-m-Bereich ausrüsten
Atemschutzeinsatz kanalmäßig vom übrigen Einsatzstellenfunk trennen
Beim Aufbau der Führungsorgani- sation sollte man dieser separate Funkkanäle zuweisen.
Notsignaleinrichtung mitführen ?

## Slide 24: Atemschutzüberwachung
zum frühestmöglichen Zeitpunkt Registrierung der Trupps durch den Gruppen-/Staffelführer
Verantwortlichen für Ausgaberegistrierung der Atemschutzgeräte benennen (z.B. GW-A)
konsequent über ganzen Zeitraum des Einsatzes fortführen

## Slide 25: Rettungstrupp
Nach FwDV 7 muß bei jedem Einsatz mindestens 1 Rettungstrupp gestellt werden.
an unübersichtlichen Einsatzstellen entsprechend der Situation mehrere
bei mehreren Einsatzabschnitten mindestens ein Trupp pro Abschnitt

## Slide 26: ! Ausnahme !
Rettungstrupp kann Zusatzaufgaben übernehmen, wenn er:
keinen umluftunabhängigen Atemschutz dazu benötigt,
physisch und psychisch nicht über Gebühr belastet wird,
seine Zusatzaufgabe sofort abbrechen kann,
und in Sicht- und Rufweite zu seinem eigentlichen Bereitstellungsstandort eingesetzt wird.

## Slide 27: Verstärkung des Atemschutztrupps
bei besonderen Einsatzsituationen - Kellerbränden oder Menschenrettung -
Erhöhung auf (1/2) bzw. (1/3) (z. B. Angriffstrupp und Schlauchtrupp)
aber: Rettungstrupp bleibt (1/1)
!
!

## Slide 28: ! ? Weitere Gedanken ? !
Mitführen eines Messers an der Einsatzkleidung
Problematik privater Einsatz- ausrüstung (Stablampen u. ä.) bedenken
Weiterer Personalabbau bei den Berufsfeuerwehren noch zu verantworten ?
!
!
?

## Slide 29: Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 7
Die Feuerwehrdienstvorschriften sind in Baden-Württemberg gemäß VwV- FwDV vom 29.06.1988 vom Innen- ministerium eingeführt und sind somit für die Träger der Gemeindefeuer- wehren und für alle Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren rechtsverbindlich !

## Slide 30: Atemschutzgerätetechnik Atemanschlüsse
Reinigung, Prüfung und Desinfektion* nach jedem Gebrauch.
Die Hinweise des Herstellers sind zu beachten.
*) Eine Desinfektion der Maske ist stets erforderlich, wenn die Maske nicht zur persönlichen
Ausrüstung zählt.

## Slide 31: Atemschutzgerätetechnik Pressluftatmer
Monatlich - ist die Einsatzbereitschaft der Geräte zu überwachen (Funktion, Dichtig- keit und ausreichender Luftvorrat). Die Ursache eines evtl. Luftverlustes ist zu klären und zu beseitigen.
Halbjährlich - eingehende, den Betriebsan- leitungen der Hersteller entsprechende Prüfung in einer Atemschutzwerkstatt.

## Slide 32: Atemschutzgerätetechnik Verbesserungsmöglichkeiten
Ablesbarkeit des Druckmanometers auch bei starker Verrauchung muß verbessert werden.
füllgradabhängige akustische oder optische Warnung
Einsatz von Preßluftatmern mit größerem Atemluftvolumen (PA - Lang) erwägen
?
?
!

## Slide 33: Atemschutz Aus- und Fortbildung
Die Ausbildung erfolgt auf der Grundlage des Musterausbildungsplans der FwDV 2/2 Ziff. 4.1.
Danach regelmäßige Unterweisungen über den Atemschutz im Rahmen der allgemeinen Ausbildungspläne.
Mindestens einmal jährlich sind vom Geräte- träger die Anforderungen der Belastungsübung
in einer Atemschutzübungsanlage zu erfüllen.

## Slide 34: Anforderungen der Belastungsübung
Einbau erhöhter Belastungen und Schwierigkeiten
Abfordern von Orientierungskenntnissen
Einhaltung von Belastungsintervallen
Ausüben von dem Einsatz vergleichbarer Tätigkeiten
Simulation einsatzmäßiger Randbedingungen

## Slide 35: Verantwortlichkeit
Verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchführung des Atemschutzes einschließlich der Ausbildung, regelmäßiger Einsatzübung und Prüfung der Geräte ist der Feuerwehrkommandant
Der Atemschutzgerätewart hat einen Bestands- nachweis zu führen. Ebenfalls hat er einen Prüfnachweis zu führen in dem alle vorgeschrie- benen Prüfungen und wesentlichen Reparaturen einzutragen sind.

## Slide 36: Schlußbemerkung
Ein solch tragischer Unfall bietet Anlaß, sich mit seinem Hergang kritisch auseinanderzusetzen, um
aus den gewonnenen Erkenntnissen notwendige Lehren zu ziehen
und diese konsequent in der Geräteprüfung, Ausbildung bzw. Einsatztätigkeit umzusetzen.

## Slide 37: Unfallkommission
BD Maurer - Köln
BA Backes - Köln
BA Jungverdorben - Köln
OBM Kohlberg - Köln (PR)
Schwägergen - Köln (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
BD Rechenbach - Hamburg
BD Kircher - Berlin
BR Cimolino - Düsseldorf

## Slide 38: - lichen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit