## Slide 1: Die KUNST, Rauch zu Lesen
Verfasst von:
Dave Dodson
Aus dem Englischen von:
Adrian Ridder
Notes: Das englischsprachige Original dieser Präsentation steht unter www.firefighterclosecalls.com zum Download bereit.
Diese Präsentation wurde von Battalion Chief Dave Dodson, Feuerwehrmann seit 24 Jahren, verfasst. Sie soll zur Ausbildung verwendet werden und so die Sicherheit der eingesetzten Kräfte zu erhöhen. Sie darf nicht zu kommerziellen Zwecken eingesetzt werden. Die Grafiken stammen von Battalion Chief Mike Scott; für die meisten Abbildungen liegen die Bildrechte bei den jeweiligen Fotografen – respektieren Sie deren Rechte und reproduzieren Sie die Abbildungen in keinster Weise.

## Slide 2: Warum Rauch “lesen”?
Um festzustellen, “WIE VIEL” Feuer vorhanden ist

## Slide 3
Um den ORT des Brandes zu lokalisieren
Warum Rauch “lesen”?

## Slide 4: Warum Rauch “lesen”?
Um zu helfen, EINSTÜRZE
vorherzusagen

## Slide 5: Warum Rauch “lesen” ?
Um zu helfen, die PRIORITÄT von Strategien & Taktiken festzulegen

## Slide 6: Warum Rauch “lesen” ?
Um Feuerwehrleute vor einem
“FEINDLICHEN BRANDEREIGNIS” zu
SCHÜTZEN

## Slide 7: Grundlagen für “Fortgeschrittene”
Konzept Nr.1: Rauch ist brennbarer Stoff
Partikel
Aerosole
Gase
Notes: Partikel sind schwebende Feststoffe wie z.B. Kohlenstoff, Staub und Fasern. Aerosole sind schwebende Flüssigkeitströpfchen wie Wasser, Öl, Teer und Teeröl. Zu den Brandgasen gehören Kohlenmonoxid (bei Bränden mit unzureichender Luftzufuhr), Benzol, Blausäure und Akrolein (allesamt brennbar). Heute ist viel mehr “Zeug” im Rauch als jemals zuvor – die o.g. sind nur die Wichtigsten.

## Slide 8: Grundlagen für “Fortgeschrittene”
Konzept Nr. 2: Brennbare Stoffe haben sich verändert: Masse und Aussehen!
Notes: Mehr Masse bedeutet Feuerbeständigkeit und Zeitgewinn für die Feuerwehr – weniger Masse bedeutet dass sich Gegenstände schneller aufheizen und ausgasen.

## Slide 9
Konzept Nr.3: Rauch besitzt bestimmte Ereignispunkte:
  Flammpunkt
  Mindestverbrennungstemperatur
  Zündpunkt
Grundlagen für “Fortgeschrittene”
Notes: Am Flammpunkt und bei der Mindestverbrennungstemperatur wird ein Zündfunken oder eine Flamme benötigt, um den Rauch zu entzünden. Am Zündpunkt entzünden sich die Brandgase selbst.

## Slide 10
Welche Bedeutung hat der
“Zündbereich”?
Grundlagen für “Fortgeschrittene”

## Slide 11: Zündbereich & die drei Brände
Zu mager . . .
Zu fett . . .
Genau richtig . . .

## Slide 12
FA müssen feststellen können…
In welchem Stadium sich der Brand befindet …
Wird vom Raum Wärme absorbiert?
Laminare und turbulente Strömung des Rauchs
Grundlagen für “Fortgeschrittene”

## Slide 13: “ Feindliche ” Brandereignisse
Flashover
Backdraft
Brandgasexplosion
Schnelle
Brandausbreitung

## Slide 14: FLASHOVER
WARNSIGNALE:
Turbulenter Rauch
“Rollover”
Selbstentzündung der Brandgase beim Verlassen des Raumes
Entzündung der Rauchwolke nach Flashover ist wahrscheinlich
Notes: Oft kann es nicht zum Flashover kommen, da die Mischungsverhältnisse im Raum zu fett für eine Verbrennung sind. Die Öffnung einer Tür oder eines Fensters führt dann zur Luftzufuhr – dies ist dann ein verzögerter Flashover und nicht unbedingt ein Backdraft.

## Slide 15: BACKDRAFT
Zur Erinnerung – Ein Backdraft wird durch O2 ausgelöst, der in einen Raum gelangt, in dem ein Schwelbrand herrscht.
Gelb-grauer Rauch
Pfeifende Geräusche
Risse an Fenstern
Abgedichtete Räume (kein Luftaustausch)
Notes: Um “Backdraft” und Brandgasexplosion gibt es bei “Feuerwehrs” immer noch viele Diskussionen. Nochmal zum Verständnis: ein Backdraft geschieht wenn Luft (Sauerstoff) in einen Raum gelangt, in dem ein Schwelbrand herrscht und Temperaturen herrschen, die über Zündtemperatur des Rauchs liegen.

## Slide 16: BRANDGASEXPLOSION
Zur Erinnerung – Eine Brandgasexplosion entsteht, wenn ein Funke oder eine Flamme an ein Gas-/Luftgemisch gelangt, das eine Temperatur unter seiner Zündtemperatur besitzt
In höheren Bereichen eingeschlossene Gase
Brand im Wachstum
Zunehmende Rauchdichte
Luftzustrom größer als Rauchvolumen, das den Raum verläßt
Notes: Nochmal: “Brandgasexplosion” kann verwendet werden, um das Phänomen zu erklären, wenn eingeschlossene Gase nicht heiß genug sind, um zu brennen – die plötzliche Zuführung eines Funkens oder einer Flamme jedoch dann die Explosion hervorruft.

## Slide 17: SCHNELLE BRANDAUSBREITUNG
Üblicherweise vom Raum abhängig
Der brennbare Stoff für die Brandausbreitung wird
im Rauch transportiert (im Gegensatz zur üblichen
Verbrennung von Oberflächen der Raumeinrichtung)
Achten Sie auf sich schnell bewegenden Rauch in
Hochdruckzonen (Treppen und Flure)
Notes: Wenn der Rauch sich schneller bewegt als es ein Feuerwehrmann kann und sich dann entzündet, wird der Feuerwehrmann Verbrennungen erleidn. Achten Sie auf sich schnell bewegenden Rauch in Treppenhäusern und Fluren; sobald er sich schneller bewegt als ein Feuerwehrmann, seien Sie vorsichtig!

## Slide 18: Rauch “lesen”
Beobachtungen werden üblicherweise von Außen gemacht – Beobachtungen von Innen verzerren das “wirkliche” Bild.

## Slide 19: Rauch “lesen”
Nichts ist absolut
Sichtbares FEUER ist leicht zu lesen – schauen Sie hinter es, um die Wahrheit zu erkennen
Vergleichen Sie Ventilationsöffnungen
Notes: Flammen sind quasi der “Endzustand” – sie verändern sich nicht mehr stark. Am Rauch kann man die Zukunft des Einsatzes ablesen – und er gibt Ihnen ein besseres Verständnis davon, was der Brand als nächstes tun wird.

## Slide 20: Die KUNST, Rauch zu lesen
Ein VORGEHEN in 4 SCHRITTEN, um zu helfen, Brandverhalten und feindliche Brandereignisse vorherzusagen

## Slide 21: Schritt 1: Schlüsselfaktoren bewerten
Volumen
Geschwindigkeit (Druck)
Dichte
Farbe
Notes: Das schwerste am Lesen von Rauch ist, Begriffe wie “leichte” oder “starke” Rauchentwicklung fallen zu lassen und stattdessen das Volumen, die Geschwindigkeit, Dichte und Farbe des Rauchs zu vergleichen, der aus verschiedenen Öffnungen kommt.

## Slide 22: VOLUMEN
Immer relativ zum Brandraum
Sagt aus, wieviel brennbarer Stoff bereits ausgegast hat
Vorraussetzung für die Bewertung

## Slide 23: GESCHWINDIGKEIT (Druck)
Wie schnell tritt der Rauch aus?
Kann auf Volumen oder Wärme hinweisen
Hilft beim Auffinden des eigentlichen Brandes
Notes: Rauch, der vom Volumen getrieben wird, verlässt die Öffnungen und wird fast sofort danach sehr langsam. Rauch, der von Wärme getrieben wird, behält seine Geschwindigkeit bei. Um den Brandherd zu finden, muss man nach dem sich am schnellsten bewegenden Rauch Ausschau halten, der aus ungefähr gleich großen Öffnungen ausströmt.

## Slide 24: DICHTE
Wichtigster Faktor
Qualität der Verbrennung
Vorhandener brennbarer Stoff
Wahrscheinlichkeit einer Schnellen Brandausbreitung
Schweregrad der Schnellen Brandausbreitung
Notes: Im Wesentlichen sagt die Dichte as, wie schlimm die Dinge stehen.

## Slide 25: FARBE
Macht kaum Aussagen über den brennbaren Stoff
Stadium der Erwärmung
Ort des Brandes
Menge der Flammen
“Brauner” Rauch
“Schwarzes Feuer”
Notes: Weiß und langsam = frühes Erwärmungsstadium. Weiß und schnell = heißer Brand, aber der sichtbare Rauch hat schon eine gewisse Entfernung zurückgelegt. Schwarz bedeutet spätes Erwärmungsstadium (heiß!). Schwarz und dünn bedeutet, dass der Brand in der Nähe ist. Schwarz und dicht bedeutet “Achtung, Vorsicht!” Brauner Rauch entsteht aus dem mittleren Erwärmungsstadium von unvollständig verbranntem Holz (evtl. tragende Bauteile aus Holz betroffen?).

## Slide 26: “SCHWARZES FEUER”
“Schwarzes Feuer” ist der
Begriff für einen Brand mit
großem Volumen, großer
Geschwindigkeit, extremer
Dichte und schwarzem
Rauch.
Es ist ein sicheres Zeichen
für einen bevorstehenden
Flashover –
VENTILIEREN &
KÜHLEN sind ihre einzigen
Möglichkeiten.

## Slide 27: Schritt 2: Faktoren gewichten
Brandraum (wichtigster Faktor)
Thermisches Gleichgewicht
Wetter
Maßnahmen der Feuerwehr

## Slide 28: Schritt 3: Schnelligkeit der Situationsveränderung
Wie schnell werden die RAUCH-Verhältnisse besser oder schlechter?

## Slide 29: Schritt 4: DAS EREIGNIS VORHERSAGEN
Bedenken Sie:
Eine feindliches Ereignis kann - und wird üblicherweise auch – zu einem anderen Ereignis führen.
Melden Sie ihre Beobachtungen.
Warnsignale sind nicht immer sichtbar – nutzen Sie ihr WISSEN und ihre ERFAHRUNG.
VERTRAUEN SIE IHREN INSTINKTEN…

## Slide 30: Einige weitere “Tricks”
Achten Sie beim Öffnen einer Tür oder eines Fensters darauf, was der Rauch – und die Frischluft - tut!

## Slide 31: Einige weitere “Tricks”
Eine Veränderung eines Schlüsselfaktors
für länger als 5 Sekunden bedeutet, dass
ein Ereignis stattgefunden hat – der
Schlüssel liegt darin, festzustellen,
welcher Art dieses Ereignis ist und
vorherzusagen, was
höchstwahrscheinlich als nächses passieren
wird.

## Slide 32: DIE KUNST, RAUCH ZU LESEN
Einige Beispiele
Notes: Fügen Sie hier Videos von realen Einsätzen ein. Käuflich zu erwerben z.B. unter www.FDSOA.org , www.firestormvideos.com , www.firelinevideo.com und www.firevideos.com

## Slide 33
Sie können einen Unterschied machen!

## Slide 34: Vielen Dank an:
Mike Scott, Battalion Chief, Feuerwehr Kent (WA)
David Ross, Chief of Safety, Feuerwehr Toronto
Peter McBride, Shift Safety Chief, Feuerwehr Ottawa
Notes: Mike Scott erstellte diese PowerPoint-Präsentation (bearbeitet von Dodson). Dave Ross regte die Entwicklung dieser Präsentation an half bei technischem Hintergrundwissen. Peter McBride leistete wertvolle technische Hilfe und war Korrektor.

## Slide 35: Sei Sicher – Mach es sicher
Danke für die Aufmerksamkeit!